## Slide 1
目的:透過EQView輪詢監控並外部控制PLC狀態，並藉由乙太網路通訊與其他設備進行交握(例如:HSMP,Vision,SECS/GEM)，可大幅提高其PLC的彈性，以達到自動化設備整合之目的。後續亦可透過SECS/GEM通訊與上層的MES進行鏈結。
PLC--(1) 機械手臂、(2) CNC機台、其他設備
輪詢監控 :
機台設備狀態: Idle(閒置),Run(運行),Down(停機故障),PM(保養),Offline(離線)
機台設備資訊: 批號/料號/數量、已完成/未完成數量、良品/不良品數量
機台設備監控: I/O監控列表
外部控制 : EQView(PLC)控制(彈性製造、規格換線)
機台設備控制: 手動操作(交握調機使用)、機台致能
程式上載下載: CNC機台 (HSMP可) 、機械手臂(HRSS不可但可土砲)
資訊顯示 :
歷史資料查詢: 歷史警報查詢、 logfile
登入權限: 切換權限(工程師/現場人員)+密碼變更
製造商(HIWIN)
I/O監控列表
機台設備狀態
機台設備資訊
歷史資料查詢
機台設備監控
程式上載下載
EQVIEW設備監控
更新於2018/06/26

## Slide 2
每一站EQVIEW從每一加工站的PLC擷取以下設備狀態~
(1) 機械手臂、(2) CNC機台……至多個設備
PLC 設備 PC 化，讀寫PLC狀態資料，並利用ASCII碼與PLC通訊。後續亦可整合SECS/GEM……等等通訊與上層的MES進行通訊。
機台設備狀態: Busy、Idle、Alarm、Enable~ (機台運轉狀態)
機台設備資訊: 加工工單、數量、流程(where)
歷史資料查詢: 歷史警報查詢、 logfile(history)
機台設備監控: 機台致能彈性製造、規格換線
程式上載下載: (彈性製造功能)
CNC機台 (NC程式上下載)_HSMP已可
機械手臂(尚未有此功能) )_HRSS不可
主控監控列表: I/O監控列表+手動操作(交握調機使用)
登入權限: 切換權限(工程師/現場人員)+密碼變更
製造商(HIWIN)
※ 上位SEC/GEM每一站( EQVIEW > PLC > EQUIPMENT)
I/O監控列表
機台設備狀態
機台設備資訊
歷史資料查詢
機台設備監控
程式上載下載
EQVIEW設備監控
更新於2018/05/03

## Slide 3: 系統架構
PLC
Vision
CNC(1~5)
Robot
Conveyor
EtherNet
I/O
Equipment
EQVIEW(設備擷取監控系統)
HSMP(智慧工具機平台)
EAP
MES
控制設備層
執行層
牙孔加工站
Equipment
Equipment
更新於2018/05/02

## Slide 4: 設備通訊方式
EQVIEW
HSMP
PLC
(MC Protocol)
CNC
(FOCAS2)
PLC
CNC
RBP+逆向
Camera
3D
VISIOIN
2D
VISIOIN
Robot
Robot
SDK?

## Slide 5: 系統架構
更新於2018/05/02
EQVIEW/HSMB

## Slide 6: 軟體架構
EQVIEW(設備擷取監控系統)
透過MC Protocol與PLC通訊，輪詢監控PLC狀態
與HSMP通訊交握，進行NC程式上下傳
與VISION通訊交握，判斷工件是否為不良品
監控為主，控制為輔
HSMP(智慧工具機平台)
透過FOCAS2 Library與EQVIEW通訊，進行NC程式上下載
PLC
負責透過I/O、RS232…方式與設備進行交握
更新於2018/05/02

## Slide 7: EQVIEW架構
EQVIEW(PC之PLC-BASED)作為監控核心，負責監控PLC設備的狀態(循環檢測及外部控制)。
依具功能可區分為:
(1)通訊模組(連線/斷線/傳送接收封包)
(2)命令執行模組(輪詢監控&外部控制PLC狀態)
(3)資料分析模組(狀態數據存取)
(4)狀態存取模組(UI介面)
(5)與其他設備交握(如HSMP,VISION……)
PC之PLC-BASED，監控為主，控制為輔
資料分析模組
通訊模組
狀態存取模組
命令執行模組
與其他設備
交握
更新於2018/05/02

## Slide 8: (1)通訊模組(Communication)
負責EQVIEW與PLC的通訊連接，透過通訊模組將命令封包傳送給PLC，並接收來自於PLC的響應封包於EQVIEW，再交由資料分析模組進行響應封包的解析與判別。
備註:
EQVIEW與PLC的通訊連接
send(寫入命令封包)/recv(讀出響應封包)的編碼
封包格式定義，參照FX3U-ENET-ADP之MC通訊
更新於2018/05/02

## Slide 9: (2)命令執行模組(Command)
主要負責將EQVIEW所要執行的命令封包(讀出/寫入)轉換成實際的封包內容傳送給PLC，進而得知PLC設備的狀態(循環檢測及外部控制) 。
備註:
(監控狀態)循環檢測:傳送偵測元件狀態的命令封包(讀出命令封包X,Y,M,S,D,C)
(控制狀態)外部控制:傳送外部控制元件的命令封包 (寫入響應封包Y,M,S,D)
監控狀態過程: 設備>PLC>PC>人
控制狀態過程: 人>PC>PLC>設備
更新於2018/05/02

## Slide 10: (3)資料分析模組(Response)
主要負責將EQVIEW所接收PLC的響應封包進行分析與判斷，需先透過命令執行模組下達命令封包(讀出/寫入)，並接收響應封包，依據接收到的封包格式進行解碼。
備註:
讀出響應封包X,Y,M,S,D,C，寫入響應封包Y,M,S,D
接收響應封包並進行解碼動作
更新於2018/05/02

## Slide 11: (4)狀態存取模組(Status)
透過資料分析模組，得知暫存器數據再存至對應的位置，並透過狀態存取模組以圖控畫面顯示 。
備註:
讀取元件對應之數據，以UI畫面顯示
更新於2018/05/02

## Slide 12
通訊模組
EQVIEW開啟
資料分析模組
命令執行模組
監控狀態(循環檢測)
命令執行模組
控制狀態(外部控制)
命令執行模組
狀態存取模組
是否結束應用程式
EQVIEW關閉
結束
NO
YES
NO
YES
更新於2018/05/02

## Slide 13
介面

## Slide 15: EQVIEW介面
1.操作介面(自動)
2.手動模式
3.製程參數
4.I/O列表
5.ALARM
6.製造商資訊
7.權限切換
-(三)
-(二)
-(二)
-(三)
-(三)
-(一)
權限等級說明
(一) 最高權限-開發者
(二) 調機人員使用
(三) 作業員使用

## Slide 16: 後續開發之介面示意

## Slide 17
換線參考

## Slide 18: 交握架構 EQVIEW*HSMP*PLC
更新於2018/05/02

## Slide 19: 測試換線流程
接收準備換線訊號
告知允許換線
接收參數
接收開始換線訊號
告知換線狀態
告知換線完成
告知準備換線
等待允許換線
發送NC Code
發送工程參數
告知開始換線
接收換線狀態
等待換線完成訊號
M0 ON
M1 ON
D0~D10
M2 ON
M20~M28
ON
M3 ON
WebAccess
PLC
CNC
(18i)

## Slide 20: MES通訊方式-HTTP(TCP/IP)
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP response
WebAccess (WA)
Web Service
Web Service
MES
該換線了
弄好了
員工
老闆
目前狀況?
就照…這樣做
MES要定期詢問WA是否要換線，若是則傳送參數給WA
MES要定期詢問產線狀態
業界普遍的作法(研華)
(輪詢)
MES要定期詢問產線狀態

## Slide 21: MES通訊方式-HTTP(TCP/IP)
WebAccess (WA)
MES
該換線了
就照…這樣做
老闆
員工
HTTP request
HTTP response
腳本
TCL、VBS、JS
換線時WA會告知MES，MES會將參數回傳給WA
WA要定時向MES回報產線狀況
Web Service
WA要定時向MES回報產線狀況

## Slide 22: MES通訊方式-HTTP(TCP/IP)
WebAccess (WA)
MES
該換線了
就照…這樣做
老闆
員工
HTTP request
HTTP response
API
讀值
回傳
回應
9527
有何吩咐?
9527
員工說換線
老闆說…這樣做
輔助程式
9527
9527會定期詢問WA是否要換線，若是則會告知MES並取得參數，再參數告知WA
9527會定期詢問產線狀況，並告知MES
場內MRC即為此架構
Web Service

## Slide 23
舊有資料

## Slide 24: B LINE單站自動化架構
更換NC程式
(1)床台移動
(2)加工程式
I/O
I/O
I/O
EQVIEW
FOCAS
監控輪詢
(1)監控PLC狀態
(2)更換CNC程式訊號
EtherNet
EtherNet

## Slide 25: EQView系統架構-應用例(2/2)
一個EQView&一個PLC >>對應一個Equipment SECS/GEM
一個Factory EAP SECS/GEM >> 對多個Equipment SECS/GEM
Robot
CNC
PLC3
EQView3
Equipment
SECS/GEM 3
Factory EAP
SECS/GEM
可擴充多個
Robot
CNC
PLC1
EQView1
Equipment
SECS/GEM 1
Robot
CNC
PLC2
EQView2
Equipment
SECS/GEM 2
EtherNet
EtherNet
I/O
EtherNet